ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р 51671― (проект, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

СРЕДСТВА СВЯЗИ  И ИНФОРМАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Классификация

Требования доступности и безопасности

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

|  | Москва Стандартинформ 20 |
| --- | --- |

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Технические средства для инвалидов»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _________________№_______

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 51671—2015

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (mvw.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление 20

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологи

Содержание

- Область применения ………………….……………………………………………………

- Нормативные ссылки …………………..…………………………………………………

## Термины, определения и сокращения …………………………………………………

- Классификация ………………………………………………………………………………

- Общие требования …………………….……………………………………………………

- Требования к техническим средствам информации общего пользования ………

  - Визуальные статические средства информации…………………………………

  - Визуальные динамические средства информации………………………………

  - Тактильные средства информации …………………………………………………

  - Звуковые средства информации…………………..………………………………

  - Комплексные средства информации………………………………………………

## 7.	Требования к системам и техническим средствам связи………………………………

## 7.1 Средства односторонней связи…………………………………………………………

## 7.2 Средства двусторонней связи………………..…………………………………………

Приложение А (справочное) Характеристика групп связи и информации………………

Приложение Б (рекомендуемое) Требования к зонам досягаемости окружающего пространства для инвалидов, перемещающихся в креслах-колясках (в соответствии с СП 59.13330.2016)

Приложение В (рекомендуемое) Требования к выступающим объектам (в соответствии с требованиями СП 59.13330)

Приложение Г (рекомендуемое)  Акустика

Приложение Д (рекомендуемое) Характеристики систем улучшения слышимости для инвалидов по слуху……………………………………………………………

## Библиография………………………….…………………………………………………………

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,

ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Классификация

Требования доступности и безопасности

Technical aids for communication and information of public use for disabled persons. Classification. 
Requirements of accessibility and safety

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства информации и связи технические общего пользования, предназначенные для предоставления инвалидам информации и средств связи, обеспечивающих безопасность, ориентирование в пространстве, коммуникацию, в доступной для них форме, и устанавливает классификацию указанных средств и общие требования к ним, в том числе касающиеся их безопасности.

Для целей настоящего стандарта под инвалидами в первую очередь понимаются лица, которые имеют сенсорные нарушения, затрудняющие или делающие невозможным восприятие визуальной и/или звуковой информации общего назначения, и для которых возникают особые требования к характеристикам средств информации и связи, необходимость в специальных технических средствах информации и связи, а также особые эргономические требования к размещению технических средств информации и связи общего пользования, основанные на специальных требованиях к зоне досягаемости и зоне обзора.

В настоящем стандарте учтены потребности людей, относящихся к маломобильным группам населения.

Настоящий стандарт не распространяется на средства связи и информации технические общего пользования, предназначенные для различных групп населения, в том числе для маломобильных групп населения, но не обладающие специальными свойствами для их использования инвалидами.

Настоящий стандарт не распространяется на вспомогательные средства по ГОСТ Р ИСО 9999, предназначенные для индивидуального пользования инвалидами для обеспечения индивидуальной мобильности (самостоятельного передвижения).

Проект, первая редакция

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 52131 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования

ГОСТ Р 52875 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования

ГОСТ Р 56832—2015 Шрифт Брайля. Требования и размеры

ГОСТ Р 58512—2019 Рельефно-графические изображения для слепых. Технические характеристики

ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003) Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения

ГОСТ 28911-2015 (ISO 4190-5:2006) Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления (Переиздание)

ГОСТ Р 55641 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Диспетчерский контроль. Общие технические требования

ГОСТ Р ИСО 9999 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология

ГОСТ Р ИСО 23600—2013 Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

СП 136.13330 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения

СП 3.13130 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочного свода правил (классификатора) в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины по ГОСТ Р 52131, ГОСТ 24214, ГОСТ Р 50948, ГОСТ Р ИСО 23600, ГОСТ Р 58512, ГОСТ Р 56832, СП 59.13330, СП 136.13330, по [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 аварийная сигнализация (здесь): Комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) сигнализации для персонала, устанавливаемое над входом в помещение (замкнутое пространство), где инвалид может находиться один, и приводимое им в действие в случае необходимости оказания ему помощи.

3.1.2 антибликовое покрытие: Покрытие, имеющее низкий коэффициент отражения света, что обеспечивает максимальную прозрачность стекла и отсутствие нежелательных бликов от источников света на стекле и других глянцевых материалах.

3.1.3 визуальные технические средства информации (здесь): Устройства, оборудование и/или их составные части, содержащие на рабочей поверхности графическую информацию или предназначенные для отображения динамической визуальной информации (дисплеи).

3.1.4 глухие (здесь): Инвалиды, имеющие нарушение функций органов слуха, не способные воспринимать звуковую информацию.

Примечание —  У инвалидов этой категории восприятие окружающей среды осуществляется, преимущественно, на основе зрительных анализаторов, общения с помощью жестового языка, частично чтения с губ, при этом восприятие и передача информации в текстовом виде может иметь затруднения, у некоторых имеются речевые навыки.

3.1.5 графическая визуальная информация (здесь): Визуально различимая информация, представленная в виде знаков, символов, геометрических фигур, цвета и/или световых сигналов, в том числе в составе схем, пиктограмм и др.

3.1.6

двухсторонняя громкоговорящая связь: Громкоговорящая связь, обеспечивающая передачу информации между двумя абонентами в обоих направлениях, в которой воспроизведение информации осуществляется посредством акустической системы. [ГОСТ 24214, Основные понятия, пункт 3].

3.1.7 динамические тактильные устройства: Устройства, передающие информацию посредством колебательных движений, воспринимаемых при тактильном контакте слепым, слепоглухим или глухим пользователем.

3.1.8

дисплей: Электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации. [ГОСТ Р 50948—2001, пункт 3.5]

3.1.9 динамическая информация: Информация, меняющаяся во времени по содержанию и/или по положению на поверхности средства отображения информации.

3.1.10 доступность (доступный): Характеристика зданий, сооружений и дополняющих их информационных средств, определяющее возможность воспользоваться ими без затруднений инвалидами и другими МГН (вход, получение услуги и выход, в том числе при эвакуации).

3.1.11 звуковая информация: Информация, которая может быть воспринята органами слуха человека.

3.1.12 знак: Единица смысловой информации: буква, цифра, геометрическая фигура и др.

3.1.13 знаковая информация: Информация, отображаемая посредством знаков и/или символов.

3.1.14 зона: Функционально организованное пространство, выделенное стационарными либо мобильными ограждающими конструкциями, мебелью, светом, колористическим решением или условно определенное за счет своей функции.

3.1.15

инвалид: Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. [1], статья 1]

3.1.16 коммуникационные пути в объеме здания (пути движения): Конструктивно выделенные и(или) обозначенные разметкой пути, предназначенные для движения людей на объекте.

3.1.17

контрастный цвет: Цвет применяемый (или используемый) для усиления зрительного восприятия и выделения на окружающем фоне знаков безопасности и сигнальной разметки, выполнения графических символов и поясняющих надписей. [ГОСТ Р ИСО 23600, пункт 3.2]

3.1.18 лица с нарушениями психических функций (лица с ментальными нарушениями) (здесь): Инвалиды, испытывающие затруднения в ориентации, понимании информации и ее запоминании для дальнейшего использования

3.1.19

маломобильные группы населения (МГН): Люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (для целей настоящего стандарта здесь отнесены: инвалиды, лица пожилого возраста, у которых снижены познавательно-пространственные способности, люди с ментальными ограничениями, испытывающие трудности в обучении, запоминании) [СП 59.13330, пункт 3.17 ].

3.1.20 маяк (здесь): Техническое средство информации, предназначенное для обеспечения ориентирования на объекте или на подходе к нему посредством направленного действия светового и/или звукового сигнала.

3.1.21 объект (здесь): Общественные здания и сооружения вместе с прилегающими к ним территориями, некапитальные строения и сооружения, территории общего пользования, транспортные средства общего пользования.

3.1.22

ограничение жизнедеятельности: Полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. [1], статья 1]

3.1.23 ориентирующая (направляющая) разметка: Разметка контрастными в цвете и тоне элементами (в том числе световыми), нанесенными на стены, и/или поручни, и/или поверхности коммуникационных путей, и/или на заградительные барьеры и т.п. в целях указания направления движения.

3.1.24 пиктограмма: Символ, представляющий собой условное графическое изображение субъекта, объекта, предмета, действия и/или события, имеющий установленную форму, цвет и композицию.

3.1.25 пиксель: Наименьший элемент изображения на экране электронного средства отображения информации.

3.1.26 реабилитационные технические средства информации и связи индивидуального пользования: Вспомогательные средства, предназначенные для индивидуального использования инвалидами, которые благодаря специальным свойствам обеспечивают индивидуальную мобильность (самостоятельное передвижение), путем компенсации или устранения ограничений способностей инвалидов к получению информации и коммуникации, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма.

3.1.27

рельефно-линейный шрифт (РЛШ): Выпуклые знаки, совпадающие по начертанию с плоскопечатными аналогами, но адаптированные для тактильного распознания и чтения. [ГОСТ Р 58512, пункт 2.6 ]

3.1.28 речевые синтезаторы: Устройства, обеспечивающие синтез речи по тексту или коду сообщения, могут быть использованы в информационно-справочных системах для помощи слепым.

3.1.29 световой маяк (здесь): Устройство, обеспечивающее передачу световых сигналов определенной яркости и продолжительности, предназначенное для ориентирования и направления движения человека на этот сигнал или предупреждающее об опасности.

3.1.30 сигнальная (направляющая) разметка (здесь): Цветографическое изображение с использованием сигнальных или контрастных цветов, нанесенное на поверхности стен, поручней, ограждающих конструкций, пола и т.п. в целях обозначения опасности, а также для указания направления движения и другой ориентирующей в пространстве информации.

3.1.31 символ (здесь): Знак отображения информации, используемый для условного представления объекта, понятия или события, воспроизводимый графическим или тактильным способом.

3.1.32 система радиоинформирования и ориентирования: Система, состоящая из информаторов, передающих по запросу пользователя радиосообщения об объекте, на котором они установлены, звуковых маяков, подающих сигналы, способствующие ориентированию в пространстве, и индивидуальных устройств пользователей для получения и передачи радиосигнала на указанные устройства (смартфоны, коммуникторы и т.п.).

3.1.33 слабовидящий (здесь): Инвалид с нарушением функции органов зрения, характеризующимся сохранением остаточного зрения, свето- и (или) цветовосприятия.

Примечание 1 — Слабовидящий имеет низкий порог контрастной чувствительности;  может не распознавать отчетливо цвета;  имеет поле зрения менее 20 градусов (не может увидеть крупный объект); имеет отсутствие зрительного восприятия в определенной области поля зрения, из-за чего плохо различает предметы, которые мало отличаются по яркости и цвету от основного фона; имеет трудности в распознавании мелких объектов (устройства управления, выключатели и пр.); имеет трудности при чтении текстов, выполненных шрифтом кегля менее 18 типографских пунктов, при распознавании надписей на средствах информации.

Примечание 2 — Типографский пункт по типометрической системе Дидо равен 0,376 мм; 1 пункт по системе Adobe PostScript использующейся во всех компьютерных программах верстки и дизайна по умолчанию равен 0,353 мм.

3.1.34 слепой (здесь): Инвалид с полной потерей чувствительности к свету, не воспринимающий визуальную информацию и которому необходима звуковая и тактильная информация.

Примечание — большинство слепых используют слуховые и осязательные анализаторы.

3.1.35 слабослышащий (здесь): Инвалид, который слышит звуковые сигналы, но не в состоянии воспринимать речь, или воспринимает речь и звуковые сигналы, используя слуховой аппарат и другие ассистивные средства (принимающее устройство и наушники или беспроводную гарнитуру).

3.1.36 статическая информация: Информация, содержание которой на информационном носителе — средстве информации не изменяется во времени (информация в виде надписей, символов, пиктограмм и др. графических элементов на указателях, табличках).

3.1.37 тактильная мнемосхема (тактильная схема): Схема, содержащая рельефно-контрастное изображение плана объекта (части объекта), с обозначением на нем помещений и входов в здание, мест общего пользования на территории в виде тактильных линий и текстур разного характера, в виде пиктограмм, знаков, символов, букв и цифр, а также надписей, выполненных рельефно-линейным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля.

3.1.38 тактильные средства информации: Технические средства информации, содержащие на рабочей поверхности тактильную информацию, воспринимаемую посредством осязания (руками или белой тростью и/или ногами).

3.1.39 тактильно-визуальные средства отображения информации: Средства информации, содержащие на рабочей поверхности одновременно визуальную и тактильную информацию, (могут содержать рельефно-контрастные изображения в виде линий и текстур разного характера, пиктограмм, знаков, символов, букв и цифр и надписей шрифтом Брайля).

3.1.40 технические средства информации, доступные для инвалидов (здесь): Устройства, оборудование и/или их составные части, обеспечивающие отображение информации в виде, пригодном для визуального, и/или тактильного и/или звукового восприятия инвалидом.

3.1.41 технические средства связи, доступные для инвалидов: Устройства, обеспечивающие передачу звуковой и/или визуальной информации в одном направлении от инвалида к сотруднику объекта (односторонняя связь) или между инвалидом и сотрудником объекта в обоих направлениях (двухсторонняя связь).

3.1.42

технические средства реабилитации человека с ограничениями жизнедеятельности: К техническим средствам реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. Примечание — Под техническими средствами реабилитации инвалида для целей настоящего стандарта подразумеваются слуховые аппараты, кохлеарные импланты, белые трости, абонентские устройства для навигации, в том числе на базе смартфонов, персональные компьютеры с технологией специальных возможностей для слепых и слабовидящих и т.д. [1, ст. 11.1].

3.1.43

шрифт Брайля (рельефно-точечный шрифт Брайля): тактильное средство отображения информации — шрифт, состоящий из рельефных точек, расположенных по определенной системе, который можно читать посредством осязания (буквы, цифры, знаки препинания и служебные знаки). [ГОСТ Р 56832, пункт 2.1].

3.1.44 электронные средства отображения информации: средства отображения информации с использованием экранов электронных приборов (дисплеев, мониторов и пр.).

Примечание —   определение термина дисплей приведено выше.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

РЛШ — рельефно-линейный шрифт;

РТШ — рельефно-точечный шрифт (шрифт Брайля);

МГН — маломобильные группы населения;

FM система — международное обозначение для радиовещания на ультракоротких волнах;

IR — международное обозначение способа беспроводной передачи данных в  инфракрасном диапазоне.

4 Классификация

4.1 Технические средства информации и связи общего пользования, доступные для инвалидов подразделяют на три группы в зависимости от обобщенной характеристики их назначения:

- группа 1 — технические средства информации;

- группа 2 — технические средства связи;

- группа 3 — комплексные технические средства связи и информации.

Примечание —  Характеристика групп средств связи и информации приведена в Приложении  А.

4.2 Технические средства информации в части обеспечения их доступности для инвалидов классифицируются по следующим признакам:

а) по виду информации:

1) визуальные,

2) тактильные,

3) звуковые,

4) комплексные (информационные узлы);

б) по способу отображения информации:

1) статические,

2) динамические  (могут выполнять функцию статических ТСИ);

в) по составу информации:

1) целевые (предоставляют краткую и однозначную информацию о необходимых действиях),

2) ситуационные (предоставляют описательную на качественном или количественном уровне информацию).

4.3 Технические средства связи в части обеспечения их доступности для инвалидов классифицируются по следующим признакам:

а) по режимам приема-передачи данных:

- односторонней связи (симплексные — по одному каналу связи, передача информации осуществляется только в одну сторону от одного абонента другому или нескольким абонентам одновременно),

- двусторонней связи (дуплексные — по одному каналу связи, прием и передача информации между абонентами осуществляется одновременно);

в) по принципу срабатывания:

- контактного типа (кнопки, шнуровые модули),

- дистанционного типа (бесконтактного типа).

4.4 Комплексные технические средства связи и информации классифицируются по признакам, характерным одновременно для первой и второй группы в соответствии с 4.2.

5 Общие требования

5.1 Технические средства информации и связи общего пользования, доступные для инвалидов должны обеспечивать своевременную и полную информацию об объекте, доступных для инвалидов зонах, помещениях и/или устройствах, коммуникационных путях и/или направлении движения, закрытых и недоступных зонах (при необходимости), об оказываемых на объекте услугах и(или) особенностях их получения, возможность вызова сотрудника объекта для оказания помощи, своевременное оповещение об опасности.

Технические средства информация и связи должны размещаться в зонах досягаемости инвалидов и обеспечивать безопасное использование.

5.2 Технические средства информации и связи общего пользования, доступные для инвалидов, должны обеспечивать возможность получения информации и коммуникацию инвалидам различных категорий, задействуя одновременно не менее двух из трех органов чувств человека: зрение, слух, осязание, что реализуется посредством формирования комплексных систем технических средств информации и связи, доступных для инвалидов.

5.3 Системы технических средств информации и связи, доступные для инвалидов, могут включать:

- локальные технические средства информации и связи, размещаемые у входов на объект и в отдельные помещения, на борту и в салоне транспортных средств общего пользования,

- системы, состоящие из локальных или линейных (сплошных и дискретных) средств информации, размещаемых на протяженных участках коммуникационных путей, в больших пространствах и помещениях с регулируемыми потоками движения;

- информационные узлы, содержащие комплекс доступных для инвалидов визуальных, звуковых и тактильных технических средств информации и связи, размещаемых компактно в местах, определенных проектной документацией  (у входов на объект, в вестибюлях, в холлах, на пересечении основных путей движения инвалидов, в специально отведенных зонах объекта).

6 Требования к техническим средствам информации общего пользования

6.1 При определении состава технических средств информации общего пользования, доступных для инвалидов (группа 1), следует обеспечивать (рис. 1):

- комплексность технических средств информации для максимального задействования у инвалида органов чувств, не имеющих нарушения функций;

- информативность, достаточную для самостоятельного и безопасного передвижения инвалидов на объекте;

- совместимость технических средств информации с техническими средствами реабилитации инвалидов.

- световые маяки — не ниже 2,3 м или на высоте от 1,5 до 2,1 м вдоль опасных зон;

- информация для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске от 1,2 до 1,4 м, в том числе информация о путях эвакуации;

- информация об эвакуационных выходах и зонах безопасности для инвалидов на высоте от 2,2 до 2,5 м;

- электронные терминалы на высоте от 0,75 до 1,2 м;

- подвесные и консольные указатели на высоте не менее 2,2 м и не более 4,5 м, при размещении на высоте более 2,5 м высота прописных букв шрифта не менее 0,75 мм;

- таблички у двери —  тактильные элементы на высоте не менее 1,4– 1,6 м;

- информация для людей с частичной потерей зрения (слабовидящих) на высоте от 1,4 до 1,7 м;

- информационные таблички на вертикальной плоскости — тактильные элементы на высоте от 1,4 до 1,6 м;

- контрастная разметка — на отметке 0, на высоте от 0,9 до 1,6 м, минимальная ширина разметки 80 мм.

Рисунок 1 — Основные визуальные технические средства информации

6.1 Визуальные статические средства информации

6.1.2 Визуальные локальные средства информации

6.1.2.1 Визуальные технические средства информации общего пользования, следует размещать на объекте с учетом требований, необходимых для их уверенного обнаружения, распознавания и восприятия информации инвалидами, устанавливающих следующие параметры:

- размер знаков с учетом расстояния восприятия и высоты размещения информационных носителей;

- расположение и размер визуальных технических средств информации с учетом углов поля зрения инвалидов, в том числе с ограниченным полем зрения и в кресле-коляске;

- зону размещения тактильных средств информации для осязания руками и опознавания белой тростью слепыми;

- качества распознаваемости — отсутствие помех восприятию инвалидами средств визуальной, звуковой и тактильной информации с учетом их яркости и освещенности, звуковых характеристик, в том числе бликования, недостаточного освещения, слепящего освещения, совмещения зон действия различных акустических источников, акустической тени.

6.1.2 Визуальные технические средства информации должны быть расположены на объектах таким образом, чтобы обеспечивать непрерывность информации.

Примечание —  Непрерывность информации: последовательно выстроенная система знаковой информации, размещаемая на путях движения инвалидов к доступным для них местам обслуживания и отдыха и обеспечивающая своевременное информирование пользователей о возможных направлениях движения (в том числе безопасных и доступных для инвалидов), о маршрутах дальнейшего следования при изменении направления движения или пересечении путей движения, при прибытии в точку назначения.

6.1.3 Применяемые визуальные технические средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах объекта, маршрута регулярных перевозок и т.п.

6.1.4 Средства ориентирующей информации должны быть размещены в зоне прямой видимости на высоте не менее 0, 75 м и не более 4,5 м, в том числе консольные указатели и указатели на подвесных кронштейнах должны размещаться на высоте не менее 2,2 м и не более 4,5 м. В зданиях их допускается располагать по оси пути движения. Для консольных указателей и указателей на подвесных кронштейнах, размещаемых на высоте от 2,2 м до 4,5 м необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подхода на расстояние не менее 3 м (рис. 2), для средств информации (в том числе с тактильными элементами) располагаемых на стенах в диапазоне высот от 0,75 м до 1,6 м необходимо обеспечить беспрепятственный доступ на расстояние тактильного осязания.

Рисунок 2 — Средства ориентирующей информации — консольные указатели и указатели на подвесных кронштейнах

6.1.5 Высота букв и цифр на технических средствах визуальной информации, размещенных на высоте более 2,5 м, должна быть не менее 75 мм (рис.3).

Примечание — При определении размеров визуальной информации рекомендуется обеспечивать обзор для людей с нарушением зрения в пределах угла от 0,8 до 2°, измеренного от внешних краев объекта к зрачку, но не более 30° по обе стороны от оси симметрии при расположении наблюдателя по центру указателя (рис.4).

Рисунок 3 — Размер знаков на средствах информации, размещенных на высоте более 2,5 м и принцип размещения консольных указателей и указателей на подвесных кронштейнах в интерьере

Рисунок 4 — Размер знаков на средствах информации с учетом оптимального угла обзора

6.1.6 Технические средства ориентирующей, идентифицирующей визуальной информации, предназначенной для рассмотрения с близкого расстояния, размещаются на высоте не менее 1,4 м и не более 1,7 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути.

Примечание — Здесь и далее по тексту высота размещения не относится к габаритам информационного носителя, а нормирует высоту применительно к нижнему и верхнему краю визуальной информации, в том числе выполненной с использованием тактильных элементов, РЛШ и РТШ (рис 5).

Рисунок 5 — Оси минимальной и максимальной высоты размещения визуальной и тактильной информации

6.1.7 Визуальная информация для идентификации помещений в зданиях должны быть нанесена на стене, со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра тактильных знаков таблички до края дверного проема (рис. 6).  Расположение надписей и знаков должно позволять инвалиду по зрению приближаться к ним на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (рис. 7).

| Рисунок 6 — Визуальная информация для идентификации помещений | Рисунок 7 — Размещение визуальной информации с учетом потребностей инвалидов по зрению |
| --- | --- |

6.1.8 Информацию, знаки или пиктограммы в зданиях не допускается размещать на полотнах дверей, за исключением нерабочих створок двухстворчатых дверей (рис.8).

Рисунок 8 — Вариант размещения информации на нерабочих створках дверей

При наличии дверей, прилегающих к стене и открывающихся наружу тактильные и тактильно-визуальные надписи или знаки должны быть расположены на ближайшей соседней к этим дверям стене таким образом, что бы за пределами радиуса открывания двери на 45⁰ на полу обеспечивалось свободное пространство размером не менее 0,6 м на 0,6 м, центр которого приходился на центр тактильных символов информационного знака. При открывании двери вовнутрь знак размещается на соседней стене со стороны дверной ручки на расстоянии 
не менее 0,3 м (рис. 9,10,11,12).

| Рисунок 9 — Размещение информации относительно полотна двери | Рисунок 10 — Размещение информации при угловом расположении двери при затесненных условиях |
| --- | --- |
| Рисунок 11 — Размещение информации при угловом расположении двери на расстоянии более 0,6 м от боковой стены | Рисунок 12 — Размещение информации при угловом расположении двери на расстоянии менее 0,6 м от боковой стены |

6.1.9 Информация для пользователей в кресле-коляске, размещается на высоте от 0,85 до 1,4 м. Для удобства ознакомления с ней стоящему человеку она должна быть размещена под наклоном к стене под углом от 10 до 15° (рис. 13,14,15,16).

| Рисунок 13 — Размещение информации для инвалида на кресле-коляске на вертикальной плоскости | Рисунок 14 — Размещение информации для инвалида на кресле-коляске под наклоном |
| --- | --- |
| Рисунок 15 — Высота размещения информации для инвалида на кресле коляске и углы обзора | Рисунок 16 — Размещение информации под наклоном обеспечивает удобный обзор для инвалидов всех категорий |

6.1.10 Все доступные для эвакуации инвалидов коммуникационные пути в зданиях и сооружениях должны быть обозначены фотолюминесцентными указателями, содержащими знаки доступности для инвалида на кресле-коляске и стрелку с указанием направления движения к безопасной зоне или доступному эвакуационному выходу (если не все выходы доступны для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске). Они должны располагаться на видных местах на высоте от 2,2 до 2,5 м от уровня пола и/или вдоль путей движения на высоте уровня глаз инвалида на кресле-коляске от 1,2 до 1,4 м. Схемы эвакуации должны располагаться в доступных для инвалидов местах.

6.1.11 Эвакуационные знаки для инвалидов включают: знак «Пункт (место сбора) для инвалидов» (рис. 17), «Безопасная зона для инвалидов» (пожаробезопасная зона) (рис. 19), «Выход для инвалидов на кресле-коляске» (рис. 20), «Эвакуационные пути для инвалидов» (рис. 21), а также комбинации указанных знаков с указателями направления движения.

6.1.12 Знак «Пункт (место) сбора для инвалидов» применяется для обозначения (идентификации) места сбора, доступного для инвалидов. Размещается на дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения пунктов (мест) сбора инвалидов в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации (рис. 17).

Рисунок 17 —  Знак «Пункт (место) сбора для инвалидов»

6.1.13 Знак «Пункт (место) сбора для инвалидов» комбинированный применяется вместе со стрелкой при указании направления движения к месту сбора (рис. 18).

Рисунок 18 —  Знак «Пункт (место) сбора для инвалидов» комбинированный

6.1.14 Знак «Безопасная зона для инвалидов» (пожаробезопасная зона) применяется для обозначения (идентификации) безопасных зон, в том числе мест ожидания эвакуации у лестнично-лифтовых узлов или прилегающих к ним помещений (рис. 19).

Рисунок 19 —Знак «Безопасная зона для инвалидов» (пожаробезопасная зона)

6.1.15 Знак «Выход для инвалидов на кресле-коляске» применяется, если не все выходы на объекте доступны для инвалидов. Размещается над дверями (или на дверях) доступных выходов; на путях движения вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к доступному выходу (рис.20).

Рисунок 20 — Знак «Выход для инвалидов на кресле-коляске»

6.1.16 Знак «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход здесь»)  применяется, если не все пути эвакуации на объекте доступны для инвалидов. Размещается над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов. На путях движения применяется вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу.

Рисунок 21  — Знак «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход здесь»)

6.1.17 На визуальных средствах отображения информации, доступных для инвалидов, следует использовать:

- шрифты без засечек (не имеющие концевых засечек),

- прямой шрифт без наклона,

- шрифты простой формы.

Рекомендуется использовать шрифтовые начертания regular, normal.

Строки информационного сообщения рекомендуется разделять по смыслу.

Для визуальной информации рекомендуется использовать смешанный набор – строчные и прописные знаки, при совмещении визуальной и тактильной информации и использовании РЛШ необходимо использовать только прописные знаки.

6.1.18 Буквы и цифры знаков для визуальной информации должны иметь следующе параметры в зависимости от высоты (h) прописной буквы в соответствии с таблицей 1 и рисунками 22, 23:

Т а б л и ц а 1

| Ширина прописной буквы, цифры | минимально 55% h максимально 110 % h рекомендуется от 70 до 80% h |
| --- | --- |
| Толщина вертикального штриха знака | минимально 10% h максимально 15 (20) % h рекомендуется от 12 до 14% h |
| Расстояние между словами | рекомендуется ≥ 43 % h |
| Расстояние между строками (измеряется расстояние между базовыми линиями шрифта) | минимально 135% h максимально 170% h рекомендуется 160% h |
| Длина строк | не более 65 знаков в каждой строке |
| Стиль написания | смешанный (строчные и прописные) |

Рисунок 22 — Пропорциональные соотношения элементов шрифтовых знаков

Рисунок 23 — Параметры межстрочного расстояния для смешанного набора и набора прописными знаками

6.1.19 Буквы и цифры знаков должны иметь высоту в зависимости от расстояния, с которого читается текст, в соответствии с таблицей 2:

Т а б л и ц а 2

| Назначение информации | Высота шрифта, размер прописных букв, цифр, мм | Расстояние, с которого читается текст, м | Высота размещения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация, рассчитанная на восприятие с большого расстояния, 50 м | 750 мм | 50 м (из СП 136.13330) | До 4,5 |
| Информация, рассчитанная на восприятие с большого расстояния, 20 м | 400 мм | 20 м (из СП 136.13330) | До 4,5 |
| Вывеска предприятия | от 170 до 350 мм рекомендуется 250 мм | 10 м (из СП 136.13330) | До 4,5 |
| Название функциональной зоны, указатель направления | не менее 75 мм | от 3 до 5 м, беспрепятственный подход на расстояние 3 м | Выше 2,5 |

Продолжение таблицы 2

| Назначение информации | Высота шрифта, размер прописных букв, цифр, мм | Расстояние, с которого читается текст, м | Высота размещения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Название функциональной зоны, указатель направления | от 75 мм до 180 мм | от 3 до 5 м, беспрепятственный подход на расстояние 3 м | 2,2 и выше |
| Информационный указатель (распределяющий щит) | от 35 до 75 мм | 3 м | от 1,2 до 1,7 |
| Табличка у двери | не менее от 16 до 50 мм | 1 м | от 1,4 до 1,6 |
| Табличка у двери с РЛШ, РТШ и тактильными элементами | от 12 до 27 мм (допускается до 50 мм при совмещении визуальной и тактильной информации) | на расстоянии вытянутой руки для слепых | от 1,4 до 1,6 |
| Информация для слабовидящих | 25 мм | 0,08 м для слабовидящих | от 1,4 до 1,7 |
| Комплексные знаки вертикального размещения (с РЛШ, РТШ и тактильными элементами) | от 12 до 27 мм | 0,08 м для слабовидящих, на расстоянии вытянутой руки для слепых | от 1,4 до 1,7 |
| Комплексные знаки, размещенные на наклонной плоскости (с РЛШ, РТШ и тактильными элементами) | от 12 до 27 мм | на расстоянии вытянутой руки для слепых, не более 0,5 м | от 0,7 до 1,1 |
| Комплексные знаки, размещенные на горизонтальной плоскости (с РЛШ, РТШ и тактильными элементами) | от 12 до 27 мм, | на расстоянии вытянутой руки для слепых | от 0,7 |
| Знаки с РЛШ, РТШ, размещенные на перилах, поручнях | от 12 до 27 мм | на расстоянии вытянутой руки для слепых | 0,9 |
| Надписи на плане объекта, схеме, плане эвакуации | от 5 до 10 мм | от 0,3 м до 1 м | от 0,9 до 1,7 |
| Надписи на тактильных схемах (мнемосхемах) с РЛШ, РТШ и тактильными элементами, размещенные на вертикальной и горизонтальной плоскостях | от 12 до 27 мм | на расстоянии вытянутой руки для слепых | от 0,7 до 1,6 |
| Печатный информационный текст | от 7 до 9 мм (от 18 до 25 кегль) | 0,25 м | - |

6.1.20 Визуальные технические средства информации должны соответствовать следующим требованиям:

- яркостный контраст между рабочим полем и расположенными на нем знаками и символами на визуальных технических средствах информации на участках, в зданиях и сооружениях, в транспортных средствах общего пользования, должен обеспечиваться в зависимости от важности информации:

- для информации о потенциальной опасности коэффициент контрастности Кк не менее 70 %,

- для информации не связанной с предупреждением о потенциальной опасности коэффициент контрастности Кк не менее 65 %,

- фон рабочего поля должен выходить за границы знаков и символов не менее чем на  20 мм с любой их стороны (рис. 24).

Рисунок 24 — Фон рабочего поля в соотношении с границами визуальной и тактильной информации

Примечание 1— Коэффициент контрастности Кк в %, определяют по формуле Кк = [(В1 – В2)/В1]×100, где В1 — значение отражательной способности светлой зоны; В2— значение отражательной способности темной зоны.

Примечание 2 — Разборчивость текста для слабовидящих повышается при использовании светлых знаков или символов на темном фоне, в том числе на средствах информации со встроенным источником света.

6.1.21 Информация на поверхности рабочего поля визуальных технических средств должна иметь уровень освещенности от 100 до 300 лк;

6.1.22 Допускается применять указатели и другие технические средства информации со встроенным источником освещения.

6.1.23. При выборе цветового кодирования информации не следует использовать красный и зеленый цвета в случае, если они могут создать помехи для восприятия знаков пожарной безопасности и других предупреждающих сигналов.

Примечание — Комбинацию красных тонов и зеленых тонов одинаковой светлоты следует избегать, с учетом того, что наиболее частый цветовой дальтонизм красно-зеленого типа.

Визуальные линейные средства информации

6.1.24 Визуальные линейные средства информации могут быть дискретными (система дискретных средств информации на протяженном участке) и сплошными (направляющая, ориентирующая, сигнальная разметка путей движения).

6.1.25. Для ориентации при перемещении слабовидящих на протяженных путях движения следует применять направляющую разметку контрастного цвета.  Разметкой обозначаются доступные пути движения инвалидов к зоне оказания услуги, границы безопасного движения и направление к выходу. Целесообразность применения и конкретное расположение элементов разметки на объекте устанавливаются в задании на проектирование или в проектной документации.

Примечания — Если напольный элемент разметки распределяет пути движения на две и более стороны, он может быть ориентирующим.

6.1.26 Визуальные технические средства информации направляющей и предупреждающей разметки)  должны соответствовать следующим требованиям:

- для предупреждающей визуальной разметки не менее 70% относительно поверхности, на которую информация нанесена;

- для направляющей и ориентирующей разметки не менее 40%  относительно поверхности, на которую информация нанесена.

6.1.27 Цветографические полосы направляющей разметки наносятся на удобной для зрительного восприятия высоте: на стенах не менее 0,9 и не более 1,6 м или на уровне пола

Разметка напольного покрытия может быть как по центру коммуникационного пути, так и по его боковым границам.

Ориентирующая контрастная разметка на стенах и напольном покрытии должна быть шириной не менее 80 мм (рис. 25).

6.1.28 Визуальная направляющая разметка может быть сплошной (сплошные линии), прерывистой (штриховые линии) или в виде дискретных элементов сложной геометрии (например, из стрелок) (рис. 25).

Рисунок 25 — Визуальная направляющая разметка

6.1.29  Сигнальная (предупреждающая) контрастная разметка зон возможной опасности (лестничных маршей, прозрачных конструкций в пределах путей движения инвалидов, проекции движения дверного полотна) должна соответствовать требованиям СП 59.13330. Контрастность предупреждающей разметки по отношению к окружающему фону должна составлять не менее 70%.

6.1.30  Система предупреждающей разметки в транспортном средстве общего пользования должна включать средства сигнальной разметки, в том числе цветовые контрастные полосы, расположенные по всей ширине ступенек, порогов или краев рамп и платформ подъемников, предназначенных для посадки пассажиров-инвалидов в креслах-колясках в салон транспортного средства.

6.1.31 Не допускается использовать в здании красный сигнальный цвет разметки на путях эвакуации во избежание путаницы и замешательства.

6.1.32. Непрерывный путь движения до эвакуационных выходов может быть выполнен разметкой из фотолюминесцентных материалов полосой не менее 10 мм в соответствии с  ГОСТ Р 12.2.143.

6.1.33 Отдельные виды направляющей и предупреждающей разметки могут изготавливаться из светоотражающих или светонакапливающих материалов или включать светоотражающие и светонакапливающие элементы в соответствии с заданием на проектирование.

6.2 Визуальные динамические средства информации

Световая предупреждающая разметка

6.2.1 Световая направляющая разметка может включать в себя:

- направляющие маяки — локальные световые технические средства, предназначенные для обозначения направления движения (до места изменения маршрута или пункта назначения) по безопасным путям движения;

- предупреждающие маяки (сигнальные фонари по ГОСТ 32758) — световые технические средства, предназначенные для обозначения границ опасной зоны;

- технические средства направляющего освещения — технические средства, предназначенные для яркостного выделения путей движения и их направления при помощи света.

Яркость световой направляющей разметки должна составлять не менее 30 лк.

6.2.2 В качестве световых направляющих маяков следует использовать маяки с постоянным светом. Цвет маяков на путях безопасного движения должен быть белым или зеленым. Допустимо использовать световые маяки, встроенные в поверхность путей движения, поручни и ступени лестниц.

6.2.3 Предупреждающие световые маяки, обозначающие опасные зоны на пути движения инвалидов рекомендуется устанавливать перед зоной повышенного внимания по оси полосы движения на высоте не менее 2,3 м или вдоль опасной зоны или зоны повышенного внимания на высоте от 1,5 до 2,1 м.

6.2.4 Световые маяки предупреждающей сигнализации рекомендуется выполнять в виде сигнальных светильников с цветными фильтрами, излучающими импульсы света небольшой яркости. В опасных зонах цвет маяков должен быть — красным, в зонах повышенного внимания — желтым или оранжевым. Максимальная частота стробоскопических импульсов должна быть не более одного раза в две секунды, во избежание эпилептических приступов у инвалидов.  Светоотдача маяков должна регулироваться  в соответствии с общим уровнем освещенности помещений.

Электронные динамические средства информации

6.2.5 В вестибюлях общественных зданий, в составе информационных узлов следует предусматривать установку средств с динамической информацией: информационных терминалов, мониторов и дисплеев, информационных табло типа «бегущая строка» с оперативной информацией о предоставляемых услугах. Целесообразность применения указанных средств с динамической информацией устанавливаются в задании на проектирование или в проектной документации.

6.2.6 Средства информации с динамическим способом отображения информации должны соответствовать следующим требованиям:

- межбуквенный интервал должен составлять не менее 1 пиксела, межстрочный интервал не менее 2 пикселей между базовой линией шрифта верхней стоки и верхним краем прописного знака нижней строки (рис. 26);

- на световых табло светоизлучающие пикселы, в том числе состоящие из светодиодов, формирующие знаки и символы, должны обеспечивать целостность формы и размеров этих знаков и символов, а также  толщину линий их образующих на расстоянии от 1,0 до 20 м;

- табло и экраны дисплеев с бегущей строкой должны обеспечивать скорость движения строки от 100 до 120 знаков в минуту;

- табло и экраны дисплеев с переменной информацией должны вмещать не более 40 знаков в одной строке и обеспечивать время отображения информации от 10 до 12 с;

- частота обновления экрана дисплея (монитора) должна составлять не менее 50 Гц;

- поверхность табло и экранов дисплеев должна иметь антибликовое покрытие.

Рисунок 26 — Параметры применения пиксельного шрифта

6.2.7 Рабочая зона терминалов с элементами управления и информации должна располагаться на высоте от 0,75 до 1,20 м от поверхности пешеходного пути. Размер кнопок и устройств управления должен быть не менее площади, ограниченной вписанной окружностью диаметром от 20 мм до 50 мм (Рис. 27).

Рисунок 27 — Высота размещения рабочей зоны с элементами управления для информационных терминалов

6.2.8 Информационные таблички (электронные табло), дисплеи на остановочных пунктах и станциях пассажирского транспорта общего пользования должны иметь размеры рабочего поля не менее 0,45 х 0,4 м и размещаться на высоте от 0,9 до 1,7 м (рис. 28).

6.2.9 Рабочее поле информационных табличек, электронных табло, дисплеев на остановочных пунктах пассажирского транспорта общего пользования должно обеспечивать высоту цифр номеров маршрутов от 40 до 60 мм (рис. 28).

Рисунок 28 — Параметры размещения средств информации на остановочных пунктах

6.2.10 На табличках, схемах, табло и дисплеях на остановочных пунктах расписание движения транспортных средств, доступных для инвалидов на кресле-коляске, должно быть обозначено знаком доступности по ГОСТ Р 52131 в масштабе, приведенном к высоте прописных знаков  текстовой строки визуального технического средства информации.

6.3 Тактильные средства информации

6.3.1. Тактильные средства информации на объекте должны дублировать необходимую слепым визуальную информацию. На тактильных средствах информации следует использовать РЛШ, размещая его над соответствующей надписью, выполненной РТШ. Целесообразность применения и конкретный набор таких устройств и средств на объектах устанавливаются в задании на проектирование или в проектной документации.

6.3.2 Средства тактильной информация, выполненные с применением шрифта Брайля, на вертикальной плоскости должны размещаться на высоте от 1,4 м до 1,6 м, измеряемой от нижнего и верхнего края тактильных элементов соответственно. При их размещении под углом к вертикальной поверхности от 15° или горизонтально, в том числе на перилах лестниц, допустимая высота от 0,7 до 1,4 м (рис. 29).

Примечание — Недопустимо размещать тактильные надписи на предназначенных для инвалидов на кресле-коляске функциональных устройствах (устройства вызова помощи, панели управления), размещенных вертикально на высоте 0,8-1,2 м.

Рисунок 29 — Высоты размещения тактильной информации

6.3.3 Надписи рельефно-точеным шрифтом (РТШ) Брайля выполняются по ГОСТ Р 56832 (рис. 30).

Тактильные надписи шрифтом Брайля или рельефно-линейным шрифтом (РЛШ), предназначенные только для слепых, рекомендуется выполнять прозрачными или в цвет подложки (рис. 31).

Рисунок 30 — Размеры шрифта Брайля

Примечание — размеры и расстояния между центральными осями тактильных элементов приведены для крупного шрифта по ГОСТ Р 56832.

Рисунок 31  — Высота РЛШ при сочетании с плоскопечатным шрифтом (в данном случае знаки РЛШ и РТШ рекомендуется выполнять прозрачными или в цвет подложки)

6.3.4 Информация рельефно-линейным шрифтом (РЛШ) выполняется в соответствии ГОСТ Р 58512 и ГОСТ…. (в разработке т.г.). Знаки РЛШ состоят только из прописных букв, имеющих высоту рифа не менее 1,0 мм с округлой или заостренной поверхностью. Минимальный допустимый размер рельефно-линейных знаков по высоте составляет 12 мм, максимальный 27 мм (рис. 31). Минимальная ширина буквы — 8 мм. Минимальный межбуквенный интервал в слове — 4 мм. Нормальный интервал между словами должен составлять 1,2 ширины основных используемых знаков. Оптимальная длина строки от 25 до 40 знаков.

Рекомендуется не использовать в названиях кавычки, стрелки с указанием направлений заменять словами налево, направо, прямо и т.п.

6.3.5 Допускается выполнять комбинированные средства информации с совмещением РЛШ и РТШ, а также элементами плоскопечатного шрифта. При сочетании визуальной и тактильной информации в одном и том же буквенном обозначении высота РЛШ может быть увеличена, но не более чем до 50 мм (рис. 32).

Рисунок 32 — Высота РЛШ при совмещении визуальной и тактильной информации (в данном случае знаки РТШ рекомендуется выполнять прозрачными или в цвет подложки)

6.3.6  Для обозначения номера этажа на боковых поверхностях дверных проемов лифтовой шахты следует устанавливать рельефные цифры, продублированные шрифтом Брайля. Осевая линия цифры номера этажа должна находиться на высоте 1,5 м от уровня пола лифтового холла. Рельефная цифра должна иметь высоту 50 мм, а высота рельефа составлять не менее 1,0 мм. Шрифт Брайля размещается под цифрой на расстоянии не менее 10 мм (рис. 33).

Рисунок 33 — Обозначения номера этажа на боковых поверхностях дверных проемов лифтовой шахты

6.3.7 Обозначение номера этажа на поручнях лестничных маршей выполняется рельефной цифрой высотой не менее 15 мм с дублированием шрифтом Брайля.  Табличка выполняется на пластинах с усиленной подложкой, исключающей ее непроизвольное отделение от поверхности крепления и размещается на внешней поверхности поручня. Для визуального восприятия рельефная цифра номера этажа размещается в нижней части таблички, а шрифт Брайля сверху (Рис. 34).

Рисунок 34 — Размещение тактильной информации на поручнях (вид таблички со стороны стены)

6.3.8  Пиктограммы не следует выполнять тактильными, за исключением тактильно-визуальных пиктограмм для обозначения санитарно-гигиенических помещений (туалеты), доступных для инвалидов по зрению и устройств вызова помощи  по ГОСТ Р 52131.

6.3.9. Тактильные модели и схемы объектов, зданий, помещений, территорий выполнять по ГОСТ …. (в разработке в т.г.).

6.3.10 Наземные тактильные указатели и обустройство ими пешеходных путей на объектах, в том числе пешеходных переходов, а также вокзалов, станций и остановочных пунктов выполнять по ГОСТ Р 52875.

6.3.11 Напольные тактильные указатели на путях движения в зданиях и сооружениях выполнять по ГОСТ Р 52875.

6.4 Звуковые средства информации

6.4.1 Техническими средствами звуковой информации следует дублировать визуальную и тактильную информацию.

Примечание — значительная часть слепых не умеют читать надписи РТШ и испытывают затруднения при чтении РЛШ.

6.4.2 Для маркировки помещений допустимо применять тактильно-визуальные таблички со встроенным речевым информатором, в тактильных схемах применять встроенный модуль со звуковым описанием основных характеристик объекта.

6.4.3 Средства звуковой информации, применяемые для оснащения доступных для инвалидов лифтов, должны отвечать требованиям ГОСТ 33652—2015 (EN 81-70:2003) и ГОСТ 28911.

6.4.4 Для инвалидов по зрению в кабине лифта следует использовать автоматический речевой оповещатель номера этажа, на котором совершена остановка кабины. Уровень звука речевого информатора должен быть в пределах от 35 до 65 дБА с возможностью регулирования.

6.4.5. Для предупреждения слепых инвалидов в местах массового скопления людей следует устанавливать звуковые маяки и речевые оповещатели о наличии зоны повышенного внимания на пути движения (изменение направления или пересечение путей движения, опасный участок пути) с возможностью активации по запросу. Приводы их действия следует размещать не ближе 0,8 м от начала зоны повышенного внимания.

6.4.6 Предупреждающие звуковые сигналы должны быть прерывистыми. Длительность передачи сигнала звуковых маяков должна быть не менее 5 с, а интервал между сигналами — 2 с.

6.4.7 Параметры звуковых сигналов  оповещения должны соответствовать СП 3.13130.2009. Звуковые сигналы оповещения должны быть интенсивными и прерывистыми, чтобы привлечь внимание людей, имеющих частичную потерю слуха. Следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБА в течение 30 с. В целях повышения восприятия предупреждающего сигнала людьми с частичной потерей слуха рекомендуется применять звуковые оповещатели частотой звука не выше 1000 Гц.

Примечание — По СП 3.13130 речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц, что не учитывает снижение чувствительности уха слабослышащих и пожилых людей на высоких частотах.

6.4.8 Входы на стационарные объекты и основные коммуникационные пути могут быть оборудованы системой радиоинформирования и звукового ориентирования в соответствии с заданием на проектирование.

6.4.9 Транспортные средства должны быть оборудованы техническими средствами информации для обеспечения речевой информацией о маршруте, начальных, конечных остановочных пунктах слепых пассажиров, ожидающих транспортное средство на остановочных пунктах и пассажирских перронах.

6.4.10 Светофоры дорожные со звуковым сопровождением светового сигнала, доступные для инвалидов, должны соответствовать ГОСТ Р 52282, ГОСТ 33385 и ГОСТ Р ИСО 23600. Время фазы разрешающего сигнала пешеходного светофора должно определяться исходя из скорости движения инвалидов 0,7 м/с.

6.4.11 Пешеходные светофоры со звуковым сопровождением светового сигнала по ГОСТ Р ИСО 23600 могут быть дополнительно оснащены системой радиоинформирования по ГОСТ (в разработке в т.г.). По запросу с индивидуального устройства включаются звуковые сигналы ориентации на светофоре (звуковой маяк), облегчающие инвалидам по зрению обнаружение местоположения этого перехода. Информация, поступающая на индивидуальное устройство, может содержать наименование участка улично-дорожной сети, на которой расположен данный переход.

Система радиоинформирования может иметь следующие дополнительные функции:

- при временном отключении в ночное время звуковых сигналов светофора обеспечивается их кратковременное включение от 2 до 3 циклов работы по радиосигналу с индивидуального устройства пользователя;

- для пешеходного светофора, который включается посредством вызывного пешеходного табло, обеспечивается удаленное включение такого светофора по радиосигналу с индивидуального устройства пользователя.

6.5 Комплексные средства информации

6.5.1 Системы оповещения управления эвакуацией людей из здания должны учитывать особенности сенсорных нарушений у отдельных категорий инвалидов.

6.5.2 Для привлечения внимания глухих инвалидов в дополнение к звуковому и речевому оповещению следует использовать световые мигающие оповещатели, обеспечивающие выдачу световых импульсных сигналов повышенной яркости по СП 3.13130.

6.5.3 Яркость световых импульсов световых оповещателей должна составлять 15 кд — в помещениях и коридорах (в зоне прямой видимости); 110кд — в спальных помещениях (при настенной установке); 177кд — в спальных помещениях (при потолочной установке). Оптимальная частота вспышек от 1 до 2 в секунду. При этом отношение продолжительностей вспышки к паузе должно быть 2:1.

6.5.4 Световые мигающие оповещатели о чрезвычайных ситуациях следует размещать в зонах, где инвалид по слуху может оказаться один или в шумных помещениях, так, чтобы расстояние от светового сигнального устройства до наиболее удаленного места в оборудованном оповещателями пространстве составляло не более 15 м. В больших открытых пространствах, где это расстояние может превышать 30 м, световые сигнальные устройства следует размещать по периметру с промежутками не более 30 м. Вспышка одного строба должна быть синхронизирована со вспышками всех других световых стробов в поле зрения одного человека.

6.5.5 На объектах постоянного или временного проживания сигнал светового оповещателя должен быть доступен для восприятия во всех зонах жилых блоков или спальных помещений, где может находиться инвалид по слуху.

## 7 Требования к системам и техническим средствам связи

7.1. Системы односторонней и двухсторонней громкоговорящей связи в общественном здании или сооружении должны быть доступны для инвалидов. Технические средства связи общего пользования, доступные для инвалидов (группа 2), и их размещение должны обеспечивать:

- высокое качество разборчивости речи и оптимальной громкости;

- дублирование  звукового сигнала визуальными  средствами;

- надежность технических средств связи вызова помощи дежурного персонала;

- совместимость технических средств связи с техническими средствами реабилитации инвалидов;

- возможность автономной работы в течение установленного периода времени.

7.2 Системы односторонней связи

7.2.1 Системы односторонней громкоговорящей связи должны быть доступны для инвалидов с нарушением слуха.

Устройства улучшения разборчивости звуковой информации

7.2.2 Для инвалидов с нарушением слуха (слабослышащих) используются специальные устройства, подключенные к общей системе звукоусиления на объекте, позволяющие усиливать громкость и улучшать чистоту звукового сигнала.

7.2.3 В качестве устройств улучшения разборчивости звуковой информации для слабослышащих могут быть использованы следующие:

- индукционный контур совместно со слуховыми аппаратами пользователей,

- FM радиосистемы совместно с индивидуальными приемниками и наушниками, предоставляемыми инвалидам для пользования на объекте (могут также использоваться внешние динамики на приемнике);

- IR радиосистема в диапазоне инфракрасных частот совместно с индивидуальными приемниками и наушниками, предоставляемыми инвалидам для пользование на объекте (могут также использоваться внешние динамики на приемнике).

Примечание — характеристика указанных систем приведена в Приложении Д

7.2.4 Стационарными устройствами улучшения разборчивости звуковой информации для посетителей со слуховыми аппаратами должны быть оснащены зрительные и спортивно-зрелищные залы, фойе, залы ожидания, места оказания услуг с массовым скоплением людей с повышенным уровнем шума (вокзалы, аэропорты и пр.).

В зрительных залах вместимостью более 50 человек в зоне действия системы устройств улучшения разборчивости звуковой информации с индукционным контуром должно быть не менее 4% общего числа сидячих мест, но не менее трех. При охвате нескольких мест в зрительном зале их следует размещать в зоне хорошей видимости от сцены, чтобы обеспечить дополнительную возможность слабослышащему чтение по губам.

Насыщенность индукционного поля должна быть не менее 400 мА/м. Коэффициент восстановления автоматической регулировки усиления (АРУ) — 125 мс (по СП 136.13330).

7.2.5 Стационарными или мобильными устройствами улучшения разборчивости звуковой информации с индукционным контуром с радиусом действия до 2 м должны быть оборудованы места оказания услуг: стойки информации, кассы, помещения приема и ожидания посетителей, библиотеки другие места взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем в шумных помещениях или при наличии перед местом сотрудника, обслуживающего посетителей, сплошных разделяющих конструкций.

7.2.6 Лекционные аудитории, учебные помещения оборудуются при необходимости портативными переносными устройствами, обеспечивающими передачу информацию от преподавателя слабослышащим учащимся.

Стационарными индукционными системами и FM-системами не рекомендуется оборудовать соседние помещения, во избежание эффекта перетекания сигнала.

Не рекомендуется оборудовать устройствами улучшения разборчивости звуковой информации с индукционным контуром и FM-системами  залы судебных заседаний для сохранения конфиденциальности. Следует использовать, например, IR радиосистемы работающие в диапазоне инфракрасных частот.

7.2.7 Для оповещения слабослышащих со слуховыми аппаратами в зонах жилых блоков или спальных помещений временного проживания используют мобильные устройства передачи сигнала оповещения с индукционными контурами, выдаваемые по запросу.

7.2.8 Для оповещения об опасности слабослышащих, пользующихся слуховыми аппаратами, в жилых блоках и в спальных помещениях применяют при необходимости системы передачи радиосигналов на приемник на руке пользователя, подающий световые и вибрационные сигналы, или на приемник-сигнализатор, к которому подключена вибрационная подушка, размещенная в постели.

Устройства вызова помощи на входе, на путях движения и в зоне оказания услуг

7.2.9   Устройства вызова помощи или средства связи с персоналом на объекте следует устанавливать в местах, где инвалиду требуется оказание помощи в передвижении или получении необходимой информации.

Примечание — На стационарных объектах для вызова сотрудника рекомендуется применять  систему радиоинформирования по ГОСТ … Вызов персонала с личного абонентского устройства или мобильного телефона исключает для инвалида по зрению необходимость поиска стационарно размещенного устройства вызова помощи.

7.2.10 Тактильные схемы могут быть оборудованы встроенным в тактильное поле устройством вызова помощи с обозначением его назначения РТШ.

7.2.11 Кнопки устройства вызова помощи должны быть расположены на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) на расстоянии как минимум 0,6 м от внутреннего угла и за пределами радиуса открывания двери. При наличии в вызывном устройстве видеокамеры, она должна находиться не выше, чем 1,4 м над уровнем тротуара (входной площадки) (Рис. 35, 36).

Примечание — Здесь и далее расстояние измеряется от уровня пола или поверхности передвижения до центра (оси) активного элемента — кнопки).

| Рисунок 35 — Высота размещения кнопки вызова и информирующей таблички | Рисунок 36 — Размещение кнопки вызова у дверного проема |
| --- | --- |

7.2.12   Вызывное устройство должно быть обозначено тактильной табличкой с обозначением его назначения по ГОСТ Р 52131, расположенной над устройством вызова на высоте от 1,2  до 1,6 м (рис. 35).

7.2.13 Размер кнопок и устройств управления должен быть не менее площади, ограниченной вписанной в окружность диаметром 50 мм, чтобы ей мог воспользоваться инвалид с дефектами верхних конечностей. Кнопку следует выполнять выступающей над поверхностью корпуса не менее чем на 2 мм.

7.2.14 Кнопки вызова должны давать визуальную и звуковую индикацию их срабатывания:

- срабатывание кнопки должно подтверждаться пользователю разовым звуковым сигналом продолжительностью от 1 до 2 с и световым сигналом контрастного по отношению к фону цвета при соотношении уровня яркости между ними не менее 30%;

- световой сигнал выполняется на кнопке или в одной плоскости с ней на расстоянии не более 100 мм. У устройств вызова помощи, установленных на улице или в помещениях с повышенным уровнем шума, звуковой сигнал заменяется вибрационным.

7.2.15 Приемное устройство на рабочем месте персонала, ответственного за оказание помощи инвалидам, должно быть комплексным со световыми и звуковыми сигналами, которые должны надежно и своевременно срабатывать при нажатии на кнопку вызывного устройства.

Устройства вызова в санитарно-гигиенических помещениях

7.2.16 Универсальные и доступные кабины уборной, душевой для инвалидов, индивидуальной раздевальной, где инвалид может оказаться один, должны быть оборудованы устройством вызова помощи.

7.2.17 Вызывное устройство в кабине размещается на высоте от 0,6 до 0,8 м в зоне унитаза. Кнопка вызова дополняется шнуром красного цвета с рамкой (треугольной или круглой формы диаметром не менее 50 мм) находящейся вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м, которая позволит при падении надежно захватить шнур человеку с нарушенной функцией верхних конечностей. Допустимо выполнять вместо шнура дублирующую кнопку на высоте не более 0,4 м.

7.2.18 Вызывное устройство должно иметь цветовую маркировку (красного или желтого сигнального цвета) и табличку на высоте от 1,4 до 1,5 м по ГОСТ Р 52131 для опознавания его инвалидами с нарушением функции зрения.

7.2.19 В доступных душевых кабинах вызывное устройство располагается выше душевой лейки (под потолком). В этом случае шнуровой модуль для срабатывания устройства оснащается двумя рамками-захватами на уровне от 0,8 до 1,1 м и вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м.

7.2.20 Снаружи доступных кабин уборных, а также закрытых доступных душевых, для дополнительного информирования персонала объекта об экстренной ситуации необходимо устанавливать светозвуковые сигнализаторы, срабатывающие при активации устройства вызова помощи.  Основной тревожный сигнал должен выводиться на дежурный пульт.

Примечание — Устройство сигнализации вызова снаружи доступных кабин уборных необходимо для незамедлительного реагирования персонала, находящегося вблизи помещения и точной идентификации кабины, из которой поступил сигнал.

7.2.21 Сброс вызова должен осуществляться персоналом посредством кнопки, размещаемой внутри помещения, из которого поступил сигнал. Кнопка сброса располагается на высоте 1,1 м, чтобы инвалид мог самостоятельно отменить вызов, если он был ошибочным или необходимость помощи миновала. Кнопка сброса вызова должна быть зеленого цвета.

7.2.22 Система вызова должна быть оборудована блоком питания от сети. Канал связи до приемной станции может быть выполнен на основе проводных и/или беспроводных технологий.

Устройства вызова помощи на пассажирских транспортных средствах общего пользования

7.2.23 Размещение и параметры технических средств связи одностороннего действия инвалидов с водителем или экипажем пассажирского транспортного средства общего пользования должны соответствовать требованиям технических регламентов для соответствующих видов транспортных средств. В случае отсутствия или недостаточности таких требований, необходимо соблюдать требования 7.2.13 и 7.2.14.

7.2.24 Приборы ручного управления подачей сигналов из салона водителю (машинисту) пассажирского транспортного средства общего пользования о выходе пассажира-инвалида на следующей остановке и о необходимости оказания помощи инвалиду при высадке должны быть расположены на высоте от 0,7 до 1,2 от пола у мест для инвалидов или на поручнях в зоне доступного выхода (рис. 37).

Приборы для подачи сигнала водителю (машинисту или проводнику) о необходимости оказания помощи инвалиду при посадке должны быть смонтированы на наружной стороне в непосредственной близости от доступного входа транспортного средства, на высоте не менее 0,7 и не более 1,2 м от поверхности дорожного полотна или поверхности стационарной платформы (рис. 38).

| Рисунок 37 — Расположение кнопок вызова персонала на поручнях транспортных средств | Рисунок 38 — Расположение кнопок вызова персонала на внешней стороне кузова транспортных средств |
| --- | --- |

## 7.3 Двусторонняя связь

Устройства связи на входе и в местах обслуживания

7.3.1 При входах на объект для оказания помощи инвалиду предпочтительно устанавливать переговорное устройство двусторонней связи: домофон или видеодомофон, чтобы инвалид был уверен, что его вызов принят. Требования к размещению по 7.2.11, 7.2.12.

Примечание — Видеодомофон обеспечивает контакт администратора с посетителем, имеющим проблемы со слухом или речью.

7.3.2 Телефоны связи с администрацией и телефоны-информаторы в вестибюлях объектов следует устанавливать на высоте от 0,85 до 1,1 м от пола до оси номеронабирателя. Доступный таксофон должен обеспечивать фронтальный подход к нему на кресле-коляске.

Размер кнопок и устройств управления должен быть не менее площади, ограниченной вписанной окружностью диаметром 20 мм.

Цифра 5 должна быть дополнена рельефной точкой.

7.3.3 В зонах обслуживания посетителей при наличии перед местом сотрудника сплошных разделяющих конструкций следует предусматривать как минимум одно место, оснащенное системой, обеспечивающей звуковой контакт персонала с посетителями.

Устройства связи в безопасных зонах

7.3.4 Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также видеокамерой.

7.3.5 Устройство связи в безопасной зоне размещается на стене на высоте от 1,1 до 1,2 м в хорошо освещенном месте, свободном от препятствий. Размер кнопок по 7.2.13.

7.3.6 Корпус устройства связи должен иметь сигнальный красный, оранжевый или желтый цвет. Информирующая табличка над устройством должна быть выполнена по ГОСТ Р 52131 для опознавания его инвалидами с нарушением функции зрения.

7.3.7 Коммуникация с диспетчером должна осуществляться через встроенные в корпус устройства микрофон и громкоговоритель. Уровень звука на устройстве в зоне безопасности должен быть в пределах от 35 до 65 дБА с возможностью регулирования.

7.3.8 Диспетчер должен иметь возможность осуществлять контроль звуковой обстановки в безопасной зоне и через устройство видеонаблюдения определить наличие в зоне человека, который не может воспользоваться речевой связью.

7.3.9 Поступающие на дежурный пульт вызовы, должны иметь визуальное и звуковое отображения и обеспечивать идентификацию помещения, из которого поступил сигнал вызова.

Устройства связи в кабине лифта и на подъемной платформе

7.3.10 Кабины лифта следует обустраивать переговорными устройствами с видеопанелью для отображения визуальной информации от внешнего источника (диспетчера).

Примечание — В кабине лифта система внутренней связи с диспетчером не может быть только системой громкоговорящей связи, так как последняя недоступна людям с нарушением функций речи и/или слуха.

7.3.11 На подъемной платформе устройства диспетчерского контроля должны обеспечивать двухстороннюю переговорную связь между обслуживающим персоналом и лицами, находящимися на посадочных площадках и на грузонесущем устройстве  подъемной платформы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55641.

Приложение А

## (справочное)

## Характеристика групп средств связи и информации

## Т а б л и ц а А.1

| Группа технических средства информации, сигнализации и связи | Подгруппа (способ отображения и воспроизведения информации и подачи сигналов пользователю) | Вид (назначение, конструктивные особенности носителя информации и средства связи) | Основная группа пользователей-инвалидов |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические средства информации общего пользования, доступные для инвалидов | Визуальные средства отображения информации, доступные для инвалидов | Носители статической визуальной информации повышенной контрастности |  |  |
|  |  | Носители динамической визуальной информации (дисплеи, мониторы и табло), в том числе дублирующие звуковую информацию |  |  |
|  |  | Ориентирующая (направляющая, сигнальная) разметка доступных путей движения с использованием контрастных цветов, световых направляющих элементов и световых маяков |  |  |
|  | Средства отображения информации с тактильными элементами | Носители статической информации, выполненной РТШ Брайля, и/или рельефно- графическими знаками и/или РЛШ |  |
|  | Звуковые средства воспроизведения информации, доступные для инвалидов | Речевые синтезаторы, оповещатели, информаторы, в том числе для дублирования визуальной или тактильной информации |  |
|  |  | Системы беспроводной передачи звука для улучшения слышимости |  |
|  |  | Система радиоинформирования и ориентирования |  |

## Продолжение таблицы А.1

| Группа технических средства информации, сигнализации и связи | Подгруппа (способ отображения и воспроизведения информации и подачи сигналов пользователю) | Вид (назначение, конструктивные особенности носителя информации и средства связи) | Основная группа пользователей-инвалидов |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические средства связи общего пользования, доступные для инвалидов | Средства односторонней связи | Устройства вызова помощи |  |  |
|  | Средства двухсторонней связи | Система двухсторонней громкоговорящей связи в замкнутых пространствах, где инвалид может быть один |  |
|  |  | Переговорное устройство с видеопанелью для отображения визуальной информации от внешнего источника |  |
|  |  | Система диспетчерского контроля на платформах подъемных для инвалидов |  |
|  |  | Система радиовызова персонала с использованием носимого устройства |  |  |

Принятые обозначения:

|  | Инвалид, использующий для передвижения кресло-коляску |
| --- | --- |
|  | Слепой |
|  | Слабовидящий |
|  | Слепой, использующий для передвижения белую трость |
|  | Глухой, слабослышащий |
|  | Человек с психическими (ментальными) нарушениями |

## Приложение Б

## (рекомендуемое)

## Требования к зонам досягаемости окружающего пространства для инвалидов, перемещающихся в креслах-колясках 
(в соответствии с СП 59.13330.2016)

Б.1 Кресло-коляска инвалида с ручным управлением имеет габариты не более 0,8 х 1,2 м.

Рисунок Б.1 — Габариты кресла-коляски

Б.2 При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство:

- для поворота на 90° — равное 1,2 х 1,2 м;

- разворота на 180° — равное диаметру 1,4 м.

| Рисунок Б.2 — Пространство для поворота на 90º | Рисунок Б.3 — Пространство для самостоятельного разворота |
| --- | --- |

Б.3 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° — не менее 1,4 м.

Рисунок Б.4 — Минимальная ширина прохода при боковом расположении элементов управления

Б.4 При подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах:

- при расположении сбоку от посетителя — не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола;

- при фронтальном подходе — не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола.

Б.4 	Поверхность столов индивидуального пользования, низа окон справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями–инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более от 0,80 до 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина — не менее 0,5 м.

Часть стойки-барьера обслуживания следует предусматривать высотой 0,85 м от уровня пола.

Рисунок Б.5 — Размеры глубины и высоты проема для ног при фронтальном подходе к оборудованию

Рисунок Б.6 — Высота рабочей поверхности для обслуживания инвалида на кресле-коляске

## Приложение В

## (рекомендуемое)

## Требования к выступающим объектам на путях движения инвалидов

## (в соответствии с требованиями СП 59.13330)

При передвижении незрячие или слабовидящие люди с серьезными нарушениями зрения ориентируются с помощью белой трости.  Белая трость, выступая в качестве тактильного органа и акустического датчика, заменяет человеку зрение в зоне «на шаг впереди».

Перед собой незрячий может определить препятствие на расстоянии примерно от 0,4 до 0,5 м. Используя технику раскачивания или скольжения трости можно обеспечить с ее помощью безопасное и эффективное перемещение в общественном пространстве.

Во время движения трость позволяет распознать препятствия и опасность, расположенные в нижней зоне досягаемости и соответственно защищает нижнюю часть тела и ноги. Препятствия, расположенные выше ≥ 0,7 м от поверхности передвижения, выпадают из зоны ее досягаемости.

Слепые при ходьбе не передвигаются вплотную к стенам, поэтому боковые выступы не более 0,1 м не представляют собой опасности.

Рисунок В.1 — Зона действия белой трости

В.1 Устройства и оборудование, размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

В.2 Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре — более 0,3 м. Формы и края таких поверхностей должны быть скруглены.

В.3. Пространство под выступающими объектами элементов с нижним краем менее 2,2 м от уровня поверхности передвижения необходимо выделять ограждениями с высотой нижнего элемента ограждения не выше 0,7 м.

Рисунок Б.2 — Выступы вдоль путей движения

В.3 Выступающие объекты не должны уменьшать ширину в свету доступного маршрута или пространства, необходимого для передвижения инвалидов.

Приложение Г

(рекомендуемое)

Акустика

Акустическая среда в здании должна быть комфортной для всех его пользователей. Параметры шума и реверберации являются одними из наиболее важных факторов при проектировании помещения, доступного для инвалидов с нарушением слуха.

Акустика помещения должна обеспечивать четкость звука.

Шум, доносящийся снаружи, может затруднить восприятие звукового сообщения, а длительное время реверберации в самом помещении может привести к тому, что звуки и голоса преобразуются в шум, размывающий основной звуковой сигнал. Оба фактора оказывают особое воздействие на людей с нарушениями слуха, которые полагаются на свой остаточный слух, и на людей с нарушениями зрения, которые полагаются на акустическую информацию для ориентации.

Помещения, доступные для инвалидов, должны иметь достаточную звукоизоляцию и демпфирование шума как снаружи, так и внутри. Форма помещения, отделочные материалы и поверхности должны способствовать адекватному поглощению, отражению, рассеиванию звуковых волн и уменьшению реверберации.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Характеристики систем улучшения слышимости для инвалидов по слуху

Т а б л и ц а Д.1

| Характеристики систем | Индукционная петля | FM Радиоустановка | IR Инфракрасная установка |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество каналов | Одноканальная | Многоканальная Возможен раздельный канал с улучшенной разборчивостью звука для слабослышащих и тифлокомментирова-нием для инвалидов по зрению | Многоканальная Возможен раздельный канал с улучшенной разборчивостью звука для слабослышащих и тифлокомментировани-ем для инвалидов по зрению |
| Особенность применения | Возможен прием сигнала в соседних помещениях | Возможно оборудование помещений большой площади и при мобильном использовании | Прием сигнала только в данном помещении при прямой видимости |
| Способ приема сигнала слабослышащим | Непосредственно через слуховые аппараты с индукционной катушкой -посредством приемника и наушников, в т.ч. беспроводных | Посредством приемника и наушников, в т.ч. беспроводных | Посредством приемника и наушников, в т.ч. беспроводных |
| Возможные помехи из-за конструктивных особенностей | Ослабление и гашение сигнала из-за железобетонных конструкций, металлических поверхностей | Ослабление и гашение сигнала из-за железобетонных конструкций, металлических поверхностей | Гашение сигнала при отсутствии зрительного контакта с источником звука (колонны и пр.) |
| Возможные помехи из-за наводок от оборудования | От электромагнитных полей, например, трансформаторов систем освещения | Радиопомехи высокой частоты и другие FM установки | От электромагнитных полей, например, трансформаторов систем освещения |
| Возможные помехи от источников света | нет | нет | Очень яркий солнечный свет или искусственное освещение (прожекторы и пр.) |
| Возможные помехи от аналогичных систем в соседних помещениях | Возможны помехи от соседних помещений или расположенных этажом выше и ниже | Для соседних помещений необходимо использовать разные частоты | Помехи отсутствуют |

Библиография

[1] Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»

УДК 654.02:006.354                     ОКС 11.180        Р54                           ОКП  52 1000

52 2000

66 5300

66 5400

95 7000

Ключевые слова: средства связи и информации технические общего пользования, классификация, требования доступности и безопасности